APROBAT,

DIRECTOR: prof. ..........................

EVALUAREA RISCURILOR DE ÎMBOLNĂVIRE ŞI

ACCIDENTARE PROFESIONALĂ

LA LOCUL DE MUNCĂ:

INSTALATOR

PROCESUL DE MUNCĂ

Procesul de muncă are drept scop executarea de instalaţii sanitare, verificarea şi întreţinerea instalaţiilor sanitare şi de încălzire, din corpurile de clădiri le şcolii.

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT 		mijloace de producţie

a. Mijloace de producţie:

- trusă lăcătuşerie ;

- maşină portabilă de găurit;

- polizor unghiular;

- foarfecă ghilotină;

- scară portabilă;

- lanternă;

- instalaţii sanitare;

- instalaţii încălzire;

- instalaţii aer condiţionat.

b. Mediul de muncă

- activitatea se desfăşoară în spaţiu închis, în cadrul corpurilor de clădire ale şcolii;

- temperatura şi umiditatea aerului se încadrează în cea mai mare parte a timpului în valori normale. Atunci când activitatea se desfăşoară în aer liber temperatura şi umiditatea aerului variază în funcţie de condiţiile atmosferice.

- iluminatul spaţiilor de lucru este mixt - iluminat natural , completat de iluminatul artificial. Pentru locurile de intervenţie şi reparaţii în care iluminatul este insuficient, instalatorul utilizează lanterna.

- în timpul intervenţiilor care necesită utilizarea maşinii de găurit sau a polizorului unghiular, nivelul de zgomot este ridicat.

c. Sarcina de muncă

- efectuează periodic revizia instalaţiilor sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat, conform planului de revizii şi reparaţii;

- verifică periodic funcţionarea şi inscripţionarea hidranţilor interiori şi exteriori;

- asigură şi răspunde de buna funcţionare a centralelor termice şi a instalaţiilor de încălzire din încăperile unităţii;

- remediază defecţiunile intervenite la instalaţiile de încălzire, în limita competenţei şi autorizării;

- răspunde de buna funcţionare a instalaţiilor sanitare;

- respectă norme de protecţia muncii referitoare la activitatea pe care o desfăşoară;

- participă la executarea tuturor lucrărilor mecanice de revizii şi reparaţii ale echipamentelor tehnice efectuate de personalul calificat al şcolii sau de terţi;

- răspunde de calitatea lucrărilor pe care le execută în mod direct;

FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI

A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE

a. Factori de risc mecanic:

- organe de maşini în mişcare – prindere, antrenare de către elementele în mişcare la utilizarea maşinii de găurit sau polizorului unghiular;

- lovirea de către mijloace de transport la deplasarea de acasă la şcoală şi invers;

- cădere liberă de piese, materiale în cazul executării lucrărilor de revizii şi reparaţii ;

- proiectare de corpuri (aşchii sau bucăţi din materialele prelucrare sau  din scule), la utilizarea, maşinii de găurit, polizorului unghiular;

- jet de apă fierbinte datorat fisurării conductelor corodate;

- contact direct al epidermei cu suprafeţe periculoase (ascuţite, tăioase, abrazive);

- explozia boilerelor şi a altor recipiente sub presiune .

b. Factori de risc termic:

- contact direct al epidermei cu suprafeţe fierbinţi, la efectuarea intervenţiilor la instalaţiile de încălzire;

- contact direct al epidermei cu suprafeţe metalice reci la lucrul în aer liber în anotimpul rece.

c. Factori de risc electric:

- electrocutare prin atingere directă - conductori cu izolaţia degradată sau executarea  unor găuri în pereţi, pe traseul conductorilor electrici.

- electrocutare prin atingere indirectă - deteriorarea instalaţiilor de împământare;

d. Factori de risc biologic :

- muşcături de câini sau rozătoare, la intervenţii care necesită pătrunderea instalatorului în subsolul clădirilor sau în gurile de vizitare ale sistemului de canalizare.

B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCĂ

a. Factori de risc fizic:

- variaţii de temperatură mari la lucrul alternativ în unităţi şi în exterior, pe timpul iernii;

- curenţi de aer la lucrul în aer liber, în special în anotimpul rece;

- inhalarea gazelor toxice la intervenţii care necesită pătrunderea instalatorului în subsolul clădirilor sau în gurile de vizitare ale sistemului de canalizare.

b. Factori de risc biologic:

  - contact direct al epidermei cu ape reziduale, la intervenţiile executate la instalaţiile sanitare din corpurile de clădiri ale şcolii

.

C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCĂ

a. Conţinut necorespunzǎtor:

- executarea unor lucrări care depăşesc competenţa sau autorizarea lucrătorului.

b. Suprasolicitare fizică:

  - manipulare de greutăţi.

c. Suprasolicitare psihică:

- decizii dificile în timp scurt pe parcursul remedierii incidentelor şi avariilor.

D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI

a. Acţiuni greşite:

- exploatarea necorespunzătoare a instalaţiilor şi aparatelor ;

- cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare.

b. Omisiuni:

- neutilizarea echipamentului individual de protecţie : mănuşi de protecţie, ochelari de protecţie .

| UNITATEA ŞCOLARĂ: ............................................................... | FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ | NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 1 |
| --- | --- | --- |
| DIRECTOR: ................................................... |  | DURATA EXPUNERII: 8 h/zi |
| LOCUL DE MUNCĂ: INSTALATOR |  | EVALUATOR: Prof. ..................................................... |
| COMPONENTA SISTEMULUI DE MUNCĂ | FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI | FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri) | CONSE-CINŢA MAXIMĂ PREVI- ZIBILĂ | CLASA DE GRAVI-TATE | CLASA DE PROBA-BILITATE | NIVEL DE RISC |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| MIJLOACE DE PRODUCŢIE | Factori de risc mecanic | 1.Organe de maşini în mişcare – prindere, antrenare de către elementele în mişcare la utilizarea maşinii de găurit sau polizorului unghiular(F1) | inv.gr.II | 5 | 3 | 4 |
|  |  | 2.Lovirea de către mijloace de transport la deplasarea de acasă la şcoală şi invers(F2) | DECES | 7 | 2 | 4 |
|  |  | 3.Cădere liberă de piese, materiale în cazul executării lucrărilor de revizii şi reparaţii(F3) | ITM 3-45 | 2 | 5 | 3 |
|  |  | 4.Proiectare de corpuri (aşchii sau bucăţi din materialele prelucrare sau din scule), la utilizarea, maşinii de găurit, polizorului unghiular(F4) | inv. gr. III | 4 | 2 | 3 |
|  |  | 5.Jet de apă fierbinte datorat fisurării conductelor corodate(F5) | inv. gr. III | 4 | 3 | 4 |
|  |  | 6.Contact direct al epidermei cu suprafeţe periculoase (ascuţite, tăioase, abrazive)(F6) | ITM 3-45 | 2 | 4 | 2 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| MIJLOACE DE PRODUCŢIE |  | 7.Explozia boilerelor şi a altor recipiente sub presiune(F7) | DECES | 7 | 1 | 3 |
|  | Factori de risc termic | 8.Contact direct al epidermei cu suprafeţe fierbinţi, la efectuarea intervenţiilor la instalaţiile de încălzire(F8) | ITM 45-180 | 3 | 4 | 3 |
|  |  | 9.Contact direct al epidermei cu suprafeţe metalice reci la lucrul în aer liber în anotimpul rece(F9) | ITM 3-45 | 2 | 4 | 2 |
|  | Factori de risc electric | 10.Electrocutare prin atingere directă - conductori cu izolaţia degradată sau executarea unor găuri în pereţi, pe traseul conductorilor electrici(F10) | DECES | 7 | 2 | 4 |
|  |  | 11.Electrocutare prin atingere indirectă - deteriorarea instalaţiilor de împământare(F11) | DECES | 7 | 1 | 3 |
|  | Factori de risc biologic | 12.Muşcături de câini sau rozătoare, la intervenţii care necesită pătrunderea instalatorului în subsolul clădirilor sau în gurile de vizitare ale sistemului de canalizare(F12) | ITM 3-45 | 2 | 4 | 2 |
| MEDIUL DE MUNCĂ | Factori de risc fizic | 1.Variaţii de temperatură mari la lucrul alternativ în unităţi şi în exterior, pe timpul iernii(F13) | ITM 3-45 | 2 | 5 | 3 |
|  |  | 2.Curenţi de aer la lucrul în aer liber, în special în anotimpul rece(F14) | ITM 3-45 | 2 | 5 | 3 |
|  |  | 3.Inhalarea gazelor toxice la intervenţii care necesită pătrunderea instalatorului în subsolul clădirilor sau în gurile de vizitare ale sistemului de canalizare(F15) | DECES | 7 | 1 | 3 |
|  | Factori de risc biologic | 4.Contact direct al epidermei cu ape reziduale, la intervenţiile executate la instalaţiile sanitare ale şcolii (F16) | ITM 3-45 | 2 | 5 | 3 |
| SARCINA DE MUNCĂ | Conţinut necorespunzător | 1.Executarea unor lucrări care depăşesc competenţa sau autorizarea lucrătorului(F17) | DECES | 7 | 2 | 4 |
|  | Suprasolicitare fizică | 2.Manipulare de greutăţi(F18) | inv. gr.III | 4 | 2 | 3 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SARCINA DE MUNCĂ | Suprasolicitare psihică | 3.Decizii dificile în timp scurt pe parcursul remedierii incidentelor şi avariilor(F19) | ITM 45-180 | 3 | 3 | 3 |
| EXECUTANT | Acţiuni greşite | 1.Exploatarea necorespunzătoare a instalaţiilor şi aparatelor(F20) | DECES | 7 | 2 | 4 |
|  |  | 2.Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare(F21) | ITM 3-45 | 2 | 3 | 2 |
|  | Omisiuni | 3.Neutilizarea echipamentului individual de protecţie : mănuşi de protecţie, ochelari de protecţie(F22) | inv. gr.III | 4 | 3 | 4 |

Nivelul de risc global al locului de muncă este: